ИНСТРУКЦИЯ

по действиям персонала организации, учреждения, предприятия

численностью до 50 чел. (далее малого объекта) при угрозе или

возникновении ЧС природного и техногенного характера и

выполнении мероприятий гражданской обороны

(вариант)

Общие положения

Настоящая инструкция определяет порядок действий персонала малого объекта при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера и ведении гражданской обороны и является обязательной для исполнения всеми лицами, постоянно или временно работающими на объекте.

Весь персонал независимо от занимаемой должности, обязан четко знать и строго выполнять установленный порядок действий при угрозе и возникновении ЧС мирного и военного времени и не допускать действий, которые могут вызвать угрозу жизни и здоровью персонала (переменного состава, посетителей и т.д.).

ЧС природного и техногенного характера могут возникнуть внезапно или после различного по продолжительности периода угрозы возникновения. Исходя из этого период угрозы возникновения ЧС, должен быть в максимальной мере использован для предотвращения ЧС или уменьшения возможного ущерба. С этой целью, исходя из режима функционирования территориальной или местной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), малый объект также переводится в соответствующий режим функционирования: в режим повышенной готовности или в чрезвычайный режим.

Гражданская оборона может переводиться на военное положение планомерно или в условиях внезапного нападения вероятного противника.

Весь персонал предприятия независимо от занимаемой должности обязан четко знать и строго выполнять установленный настоящей Инструкцией  порядок  действий при  угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также опасностей, возникающих вследствие военных действий.

За невыполнение требований настоящей Инструкции по вопросам предупреждения ЧС, защиты персонала и материальных ценностей от ЧС работники предприятия могут привлекаться к материальной и административной ответственности вплоть до увольнения с работы.

Инструкция хранится в папке руководителя малого объекта. Ее содержание доводится до всего персонала. Для ответственных лиц делаются выписки из календарного плана с перечнем выполняемых ими задач в ЧС.

1. Действия персонала при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1. Возможная обстановка на малом объекте при возникновении крупных аварий,

катастроф и стихийных бедствий

Перечень потенциально опасных объектов, которые могут оказывать воздействие на нормальное функционирование малого объекта.

Объект ______ территориально расположен в границах   __________.  Вблизи от объекта расположены следующие потенциально опасные объекты: (перечислить)

Примечание. Сведения о потенциальных источниках и характере их воздействия на предприятие могут быть получены в территориальном управлении (отделе) местных органов власти по ГО и ЧС.

1.2. Порядок оповещения администрации и персонала об угрозе возникновения ЧС

Оповещение администрации и персонала предприятия о ЧС на занимаемой предприятием территории производится по разработанной схеме оповещения. (приложение 1).

Оповещение администрации и персонала предприятия о ЧС в нерабочее (ночное) время производится по телефону (указать должность ответственного  за оповещение сотрудника).

В первую очередь оповещается администрация предприятия, а затем, в зависимости от обстановки, остальной персонал.

В рабочее время сотрудники предприятия оповещаются ____(указать каким способом).

При приеме городского предупредительного сигнала «Внимание всем» (вой сирен) все радиоточки, телевизоры и радиоприемники предприятия перевести в режим приема речевых сообщений, передаваемых главным управлением  по делам ГО и  ЧС города (области, края и т.д.).

1.3. Порядок выделения автотранспорта для проведения эвакуационных мероприятий

При проведении экстренной эвакуации персонала из опасной зоны привлекается весь имеющийся в наличии служебный автотранспорт, а также личный автотранспорт сотрудников предприятия.

Сотрудники предприятия, имеющие личный автотранспорт, должны беспрекословно представлять его в распоряжение администрации для осуществления экстренной эвакуации сотрудников, посетителей предприятия из опасной зоны.

1.4. Требования к персоналу предприятия по соблюдению противоэпидемических

мероприятий при угрозе распространения особо опасных инфекционных

заболеваний

В случае выявления на территории предприятия или вблизи него опасности распространения особо опасных инфекционных заболеваний все сотрудники обязаны строго выполнять требования санитарно-эпидемиологической службы по проведению экстренной профилактики и иммунизации, по изоляции и лечению выявленных больных, соблюдать режим, предотвращающий занос и распространение инфекции.

При необходимости все сотрудники должны проходить по прибытию на работу санитарную обработку (указать место проведения), дезинфекцию или смену одежды, а водители транспортных средств проводить специальную обработку автомобилей  (указать место проведения), а также выполнять другие требования, препятствующие распространению особо опасных инфекционных заболеваний.

1.5. О мерах по сохранению материальных ценностей в период угрозы и

возникновения ЧС

Все сотрудники предприятия должны принимать меры по сохранению материальных ценностей при угрозе или возникновении ЧС.

В период поведения мероприятий по защите от ЧС или ликвидации их последствий должны приниматься меры по предотвращению или уменьшению возможного материального ущерба предприятию, по охране имущества и оборудования.

Ответственность за организацию охраны материальных средств в период угрозы и возникновения ЧС возлагается на   (указать должность и фамилию).

Приложение 1

Календарный план действий при угрозе возникновения ЧС на малом объекте _______

(режим повышенной готовности)

При ухудшении обстановки и получении информации об опасности или угрозе возникновения ЧС временно прекратить выполнение повседневных задач и сосредоточить все силы и средства на выполнении работ по предотвращению или уменьшению последствий возникшей угрозы, для чего:

| №№ п/п | Мероприятие | Ответственный | Время исполнения17 |
| --- | --- | --- | --- |
| При угрозе взрыва |
| I | Сообщить о полученной информации в УВД муниципального образования, оперативному дежурному управления по делам ГО и ЧС муниципального образования и в окружную аптеку |  | Ч + 15 мин. |
| 2 | Безаварийно приостановить все работы (указать где), эвакуировать посетителей и сотрудников из помещений (указать каких), проверить наличие всех сотрудников работающей смены в установленном месте сбора |  | Ч + 30 мин. |
| 3 | Встретить прибывшее спецподразделение органов внутренних дел и обеспечить обследование территории и помещений (указать каких). Работу возобновить после получения от командира подразделения разрешающего документа |  | По прибытию и проведению работ |
| При угрозе возникновения пожара |
| 1 | Организовать наблюдение за обстановкой в помещениях и на прилегающей территории |  | постоянно |
| 2 | Привести в готовность пожарные расчёты и имеющиеся средства пожаротушения |  | Ч + 20 мин. |
| 3 | Приготовиться к экстренной эвакуации персонала (посетителей и т.д.), имущества, материальных ценностей и необходимой документации |  | Ч + 2 час. |
| При угрозе возникновения аварии на энергетических, инженерных и технологических системах |
| 1 | Оценить обстановку и её возможные последствия в случае аварии |  | Ч + 15 мин. постоянно |
| 2 | Организовать наблюдение за опасным участком, вывод сотрудников и _______из опасной зоны |  |  |
| При угрозе химического заражения (подхода облака, зараженного АХОВ) |
| I | Организовать наблюдение за обстановкой в районе объекта. Оповестить и привести сотрудников и ______в готовность к возможным действиям в условиях ЧС, сократить до минимума присутствие в аптеке посетителей |  | постоянно |
| 2 | Организовать выдачу сотрудникам СИЗ (сохранность СИЗ обеспечивать в режиме повседневной деятельности) |  | Ч + 3 час. |
|  | Подготовиться к возможной герметизации помещений объекта, отключению вентиляции и кондиционеров, создать на объекте запас воды или готовиться к экстренной эвакуации |  | Ч + 4 час. |
|  | Подготовить медикаменты и имущество для оказания первой медицинской помощи пострадавшим |  | Ч + 1 час. |
| При угрозе радиоактивного заражения |
| 1 | Постоянно прослушивать городские программы радиовещания и телевидения для получения информации Управления по делам ГО и ЧС по вопросам РЗМ (радиоактивного заражения местности) |  | постоянно |
| 2 | Через Управление по делам ГО и ЧС организовать периодическое (через 1 час или другой промежуток времени) получение информации об уровне РЗМ в районе объекта |  | Ч + 1 час. |
| 3 | Выдать сотрудникам СИЗ, организовать, при необходимости, изготовление ватно-марлевых повязок |  | Ч + 2 час. |
| 4 | Подготовиться к отключению вентиляционных систем и кондиционеров, создать на объекте запасы материалов для герметизации помещений, запас воды в герметичной таре, быть в готовности к эвакуации |  | Ч + I час. |
| 5 | Организовать накопление необходимых количеств препаратов стабильного йода |  | Ч + 24 час. |
| 6 | Обеспечить постоянное взаимодействие с управлением по ГОЧС и комиссией по ЧС муниципального образования |  | постоянно |
| При угрозе возникновения стихийных бедствий (резком изменении температуры воздуха, сильном ветре. ливневых дождях, снегопадах и т..п.) |
| 1 | Организовать наблюдение за состоянием окружающей среды; |  | постоянно |
| 2 | Организовать на объекте посменное круглосуточное дежурство руководящего состава |  | Ч + 1 час. |
| 3 | Оценить противопожарное состояние объекта, провести мероприятия по повышению уровня готовности пожарного расчёта, противопожарной защищённости объекта, подготовительные мероприятия по безаварийной остановке работы аптеки; усилить контроль за состоянием коммунально-энергетических сетей |  | Ч + 3 час. |
| 4 | Организовать взаимодействие с управлением по ГОЧС и комиссией по ЧС муниципального образования. Быть в готовности к эвакуации |  | постоянно |
| При получении анонимной информации об угрозе на территории предприятия или вблизи него террористической акции |
| 1 | Немедленно доложить руководителю предприятия и в правоохранительные органы и действовать согласно полученных от них распоряжений и рекомендаций |  |  |

Приложение 2

Календарный план действий при возникновении  и во время ликвидации ЧС

на малом объекте _______  (режим чрезвычайной ситуации)

Независимо  от  вида ЧС при  её возникновении  и  ликвидации:

1.  Немедленно организовать защиту сотрудников объекта от поражения;

2.  Провести работы по обеспечению минимального ущерба от ЧС;

3. Принять возможные меры по локализации ЧС и уменьшению размеров опасной зоны;

4. Обеспечить постоянное изучение обстановки на прилегающей территории и в помещениях объекта для своевременного принятия мер по её нормализации;

5. Организовать обмен информацией об обстановке в с управлением по делам ГО и ЧС муниципального образования.

С учётом вида ЧС и особенностей её развития выполнить:

| №№ п/п | Мероприятие | Ответственный | Время исполнения18 |
| --- | --- | --- | --- |
| В случае срабатывания взрывного устройства |
| 1 | Немедленно приступить к организации и производству аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР), сообщить о факте взрыва оперативному дежурному Управления по делам ГО и ЧС |  | немедленно |
| При возникновении пожара |
| 1 | Немедленно сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану округа или города |  | немедленно |
| 2 | Организовать локализацию и тушение пожара имеющимися силами и средствами |  | немедленно |
| 3 | Отключить подачу на объект электроэнергии |  | Ч + 5 мин. |
| 4 | Эвакуировать людей (постоянный, переменный состав, посетителей) из прилегающих к месту пожара помещений |  | Ч + 15 мин. |
| 5 | Отключить вентиляционные системы, кондиционеры, закрыть окна и двери в районе возникновения пожара для предотвращения его распространения |  | Ч + 15 мин. |
| 6 | Начать вынос документации и имущества из прилегающих к месту пожара помещений |  | немедленно |
| 7 | Организовать тщательную проверку всех задымленных и горящих помещений с целью выявления пострадавших или потерявших сознание сотрудников, обеспечить пострадавших первой медицинской помощью и отправить их в ЛПУ |  | немедленно |
| 8 | Организовать встречу пожарной команды, сообщить старшему пожарной команды сведения об очаге пожара, принятых мерах и специфических особенностях объекта, которые могут повлиять на развитие и ликвидацию пожара |  | по прибытию |
| 9 | Организовать охрану вынесенного имущества |  | с момента выноса |
| 10 | Доложить о сложившейся на объекте ситуации, количестве пострадавших и принятых мерах по ликвидации пожара в Управление по делам ГО и ЧС округа, окружную комиссию по ЧС |  | Ч + 30 мин. |
| При аварии на энергетических, инженерных и технологических системах объекта |
| 1 | Оповестить персонал объекта (постоянный, переменный состав, посетителей) и организовать его вывод из опасной зоны |  | Ч + 1 5 мин. |
| 2 | Доложить об аварии дежурному по Управлению по делам ГО и ЧС округа и, при необходимости, вызвать аварийные бригады соответствующих служб округа или города |  | Ч + 30 мин. |
| 3 | Выявить пострадавших при аварии, оказать им первую медицинскую помощь и направить в ЛПУ |  | Ч + 1 час. |
| 4 | Организовать эвакуацию имущества и документации из прилегающих к месту аварии помещений |  | по обстановке |
| 5 | Подготовиться к эвакуации при необходимости персонала (постоянного, переменного состава, посетителей) |  | по обстановке |
| 6 | Доложить о сложившейся на объекте ситуации, количестве пострадавших и принятых мерах по ликвидации ЧС в Управление по делам ГО и ЧС округа, окружную комиссию по ЧС |  | Ч + 1.5 час. |
| При химическом заражении (аварии с выбросом АХОВ) |
| 1 | Услышав сигнал «Внимание всем» и речевую информацию, включить радио (телевизор), прослушать сообщение по городу (округу) о факте и характере аварии, немедленно оповестить персонал (постоянный, переменный состав, посетителей) объекта. |  | по сигналу |
| 2 | Отключить вентиляционные системы и, кондиционеры, закрыть и загерметизировать окна, двери, из помещения никого не выпускать |  | Ч + 15 мин. |
| 3 | Выдать персоналу противогазы, а при их отсутствии: при угрозе заражения аммиаком - повязки, смоченные водой, 2% раствором лимонной или уксусной кислоты; при угрозе заражения хлором - повязки, смоченные 2 % раствором пищевой соды |  | Ч + 20 мин. |
| 4 | Во избежание взрыва запретить пользоваться в помещениях открытым огнём |  | немедленно |
| 5 | При появлении и усилении в помещениях объекта запаха посторонних веществ организовать выход персонала (постоянного, переменного состава, посетителей) из зоны заражения |  | немедленно |
| 6 | После выхода из зоны заражения при наличии пострадавших оказать им первую медицинскую помощь и отправить ЛПУ |  | немедленно |
| 7 | Доложить о факте ЧС в Управление по делам ГО и ЧС округа, окружную комиссию по ЧС |  | По сигналу |
| При радиоактивном заражении территории |
| 1 | Постоянно прослушивать городские программы радиовещания и телевидения для получения информации Управления по делам ГО и ЧС по ситуации |  | постоянно |
| 2 | Оповестить персонал о заражении территории объекта и прилегающей территории РВ |  | Ч + 5 мин. |
| 3 | Обеспечить периодические запросы и получение информации об уровне РЗМ в районе объекта через Управление по делам ГО и ЧС муниципального образования |  | постоянно |
| 4 | Отключить вентиляционные системы и кондиционеры объекта и провести герметизацию помещений |  | Ч + 5 мин. |
| 5 | Аптекам по команде Управления по делам ГО и ЧС при подтверждении необходимости Управлением фармации КЗ выдать препараты стабильного йода в ДЕЗ для проведения йодной профилактики населения |  | по согласованному графику |
| 6 | Сократить до минимума выход персонала из помещений на открытую местность, в случае выхода применять средства защиты органов дыхания и кожи. Режим поведения в сложившихся условиях довести до персонала объекта |  | постоянно |
| 7 | Уточнить через Управление по делам ГО и ЧС планируемую необходимость (целесообразность, возможность) эвакуации персонала объекта (постоянный, переменный состав, посетителей) и порядок дальнейших действий |  | периодически (постоянно) |
| При стихийных бедствиях |
| 1 | Организовать постоянное наблюдение за состоянием окружающей среды и происходящими в ней изменениями |  | постоянно |
| 2 | Прекратить производственную деятельность объекта, вывести посетителей за его территорию. Не допускать паники среди персонала, запретить сотрудникам покидать служебные помещения |  | немедленно |
| 3 | Провести противопожарные мероприятия, отключить всё неиспользуемое оборудование, организовать контроль за состоянием всех помещений объекта |  | Ч + 10 мин. |
| 4 | При ухудшении обстановки или угрозе затопления вывести материальные ценности и документацию из опасной зоны |  | по обстановке |
| 5 | Организовать первую медицинскую помощь пострадавшим и отправить их в ЛПУ. Организовать жизнеобеспечение сотрудников объекта |  | постоянно |
| 6 | Обеспечить постоянную связь Управлением по делам ГО и ЧС округа, окружной комиссией по ЧС |  | постоянно |
| При массовых пищевых отравлениях и особо опасных ситуациях |
| 1 | В случае проявления признаков группового отравления сотрудников или других инфекционных заболеваний немедленно вызвать скорую медицинскую помощь |  | по факту |
| 7 | Оказать содействие бригаде скорой медицинской помощи в оказании неотложной помощи пострадавшим |  | немедленно |
| 3 | Доложить о признаках заболевания или инфекции в Управление по делам ГО и ЧС муниципального образования, комиссию по ЧС |  | Ч + 10 мин |
| 4 | При появлении в округе инфекционных заболеваний обеспечить строгое соблюдение сотрудниками объекта противоэпидемических мероприятий и требований, предписанных Управлением здравоохранения и Санитарно-эпидемиологической службой округа |  | Постоянно |

1. Действия персонала при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1. Возможная обстановка на малом объекте при возникновении крупных аварий,

катастроф и стихийных бедствий

Перечень потенциально опасных объектов, которые могут оказывать воздействие на нормальное функционирование малого объекта.

Объект ______ территориально расположен в границах   __________.  Вблизи от объекта расположены следующие потенциально опасные объекты: (перечислить)

Примечание. Сведения о потенциальных источниках и характере их воздействия на предприятие могут быть получены в территориальном управлении (отделе) местных органов власти по ГО и ЧС.

1.2. Порядок оповещения администрации и персонала об угрозе возникновения ЧС

Оповещение администрации и персонала предприятия о ЧС на занимаемой предприятием территории производится по разработанной схеме оповещения. (приложение 1).

Оповещение администрации и персонала предприятия о ЧС в нерабочее (ночное) время производится по телефону (указать должность ответственного  за оповещение сотрудника).

В первую очередь оповещается администрация предприятия, а затем, в зависимости от обстановки, остальной персонал.

В рабочее время сотрудники предприятия оповещаются ____(указать каким способом).

При приеме городского предупредительного сигнала «Внимание всем» (вой сирен) все радиоточки, телевизоры и радиоприемники предприятия перевести в режим приема речевых сообщений, передаваемых главным управлением  по делам ГО и  ЧС города (области, края и т.д.).

1.3. Порядок выделения автотранспорта для проведения эвакуационных мероприятий

При проведении экстренной эвакуации персонала из опасной зоны привлекается весь имеющийся в наличии служебный автотранспорт, а также личный автотранспорт сотрудников предприятия.

Сотрудники предприятия, имеющие личный автотранспорт, должны беспрекословно представлять его в распоряжение администрации для осуществления экстренной эвакуации сотрудников, посетителей предприятия из опасной зоны.

1.4. Требования к персоналу предприятия по соблюдению противоэпидемических

мероприятий при угрозе распространения особо опасных инфекционных

заболеваний

В случае выявления на территории предприятия или вблизи него опасности распространения особо опасных инфекционных заболеваний все сотрудники обязаны строго выполнять требования санитарно-эпидемиологической службы по проведению экстренной профилактики и иммунизации, по изоляции и лечению выявленных больных, соблюдать режим, предотвращающий занос и распространение инфекции.

При необходимости все сотрудники должны проходить по прибытию на работу санитарную обработку (указать место проведения), дезинфекцию или смену одежды, а водители транспортных средств проводить специальную обработку автомобилей  (указать место проведения), а также выполнять другие требования, препятствующие распространению особо опасных инфекционных заболеваний.

1.5. О мерах по сохранению материальных ценностей в период угрозы и

возникновения ЧС

Все сотрудники предприятия должны принимать меры по сохранению материальных ценностей при угрозе или возникновении ЧС.

В период поведения мероприятий по защите от ЧС или ликвидации их последствий должны приниматься меры по предотвращению или уменьшению возможного материального ущерба предприятию, по охране имущества и оборудования.

Ответственность за организацию охраны материальных средств в период угрозы и возникновения ЧС возлагается на   (указать должность и фамилию).

Приложение 1

Календарный план действий при угрозе возникновения ЧС на малом объекте _______

(режим повышенной готовности)

При ухудшении обстановки и получении информации об опасности или угрозе возникновения ЧС временно прекратить выполнение повседневных задач и сосредоточить все силы и средства на выполнении работ по предотвращению или уменьшению последствий возникшей угрозы, для чего:

| №№ п/п | Мероприятие | Ответственный | Время исполнения17 |
| --- | --- | --- | --- |
| При угрозе взрыва |
| I | Сообщить о полученной информации в УВД муниципального образования, оперативному дежурному управления по делам ГО и ЧС муниципального образования и в окружную аптеку |  | Ч + 15 мин. |
| 2 | Безаварийно приостановить все работы (указать где), эвакуировать посетителей и сотрудников из помещений (указать каких), проверить наличие всех сотрудников работающей смены в установленном месте сбора |  | Ч + 30 мин. |
| 3 | Встретить прибывшее спецподразделение органов внутренних дел и обеспечить обследование территории и помещений (указать каких). Работу возобновить после получения от командира подразделения разрешающего документа |  | По прибытию и проведению работ |
| При угрозе возникновения пожара |
| 1 | Организовать наблюдение за обстановкой в помещениях и на прилегающей территории |  | постоянно |
| 2 | Привести в готовность пожарные расчёты и имеющиеся средства пожаротушения |  | Ч + 20 мин. |
| 3 | Приготовиться к экстренной эвакуации персонала (посетителей и т.д.), имущества, материальных ценностей и необходимой документации |  | Ч + 2 час. |
| При угрозе возникновения аварии на энергетических, инженерных и технологических системах |
| 1 | Оценить обстановку и её возможные последствия в случае аварии |  | Ч + 15 мин. постоянно |
| 2 | Организовать наблюдение за опасным участком, вывод сотрудников и _______из опасной зоны |  |  |
| При угрозе химического заражения (подхода облака, зараженного АХОВ) |
| I | Организовать наблюдение за обстановкой в районе объекта. Оповестить и привести сотрудников и ______в готовность к возможным действиям в условиях ЧС, сократить до минимума присутствие в аптеке посетителей |  | постоянно |
| 2 | Организовать выдачу сотрудникам СИЗ (сохранность СИЗ обеспечивать в режиме повседневной деятельности) |  | Ч + 3 час. |
|  | Подготовиться к возможной герметизации помещений объекта, отключению вентиляции и кондиционеров, создать на объекте запас воды или готовиться к экстренной эвакуации |  | Ч + 4 час. |
|  | Подготовить медикаменты и имущество для оказания первой медицинской помощи пострадавшим |  | Ч + 1 час. |
| При угрозе радиоактивного заражения |
| 1 | Постоянно прослушивать городские программы радиовещания и телевидения для получения информации Управления по делам ГО и ЧС по вопросам РЗМ (радиоактивного заражения местности) |  | постоянно |
| 2 | Через Управление по делам ГО и ЧС организовать периодическое (через 1 час или другой промежуток времени) получение информации об уровне РЗМ в районе объекта |  | Ч + 1 час. |
| 3 | Выдать сотрудникам СИЗ, организовать, при необходимости, изготовление ватно-марлевых повязок |  | Ч + 2 час. |
| 4 | Подготовиться к отключению вентиляционных систем и кондиционеров, создать на объекте запасы материалов для герметизации помещений, запас воды в герметичной таре, быть в готовности к эвакуации |  | Ч + I час. |
| 5 | Организовать накопление необходимых количеств препаратов стабильного йода |  | Ч + 24 час. |
| 6 | Обеспечить постоянное взаимодействие с управлением по ГОЧС и комиссией по ЧС муниципального образования |  | постоянно |
| При угрозе возникновения стихийных бедствий (резком изменении температуры воздуха, сильном ветре. ливневых дождях, снегопадах и т..п.) |
| 1 | Организовать наблюдение за состоянием окружающей среды; |  | постоянно |
| 2 | Организовать на объекте посменное круглосуточное дежурство руководящего состава |  | Ч + 1 час. |
| 3 | Оценить противопожарное состояние объекта, провести мероприятия по повышению уровня готовности пожарного расчёта, противопожарной защищённости объекта, подготовительные мероприятия по безаварийной остановке работы аптеки; усилить контроль за состоянием коммунально-энергетических сетей |  | Ч + 3 час. |
| 4 | Организовать взаимодействие с управлением по ГОЧС и комиссией по ЧС муниципального образования. Быть в готовности к эвакуации |  | постоянно |
| При получении анонимной информации об угрозе на территории предприятия или вблизи него террористической акции |
| 1 | Немедленно доложить руководителю предприятия и в правоохранительные органы и действовать согласно полученных от них распоряжений и рекомендаций |  |  |

Приложение 2

Календарный план действий при возникновении  и во время ликвидации ЧС

на малом объекте _______  (режим чрезвычайной ситуации)

Независимо  от  вида ЧС при  её возникновении  и  ликвидации:

1.  Немедленно организовать защиту сотрудников объекта от поражения;

2.  Провести работы по обеспечению минимального ущерба от ЧС;

3. Принять возможные меры по локализации ЧС и уменьшению размеров опасной зоны;

4. Обеспечить постоянное изучение обстановки на прилегающей территории и в помещениях объекта для своевременного принятия мер по её нормализации;

5. Организовать обмен информацией об обстановке в с управлением по делам ГО и ЧС муниципального образования.

С учётом вида ЧС и особенностей её развития выполнить:

| №№ п/п | Мероприятие | Ответственный | Время исполнения18 |
| --- | --- | --- | --- |
| В случае срабатывания взрывного устройства |
| 1 | Немедленно приступить к организации и производству аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР), сообщить о факте взрыва оперативному дежурному Управления по делам ГО и ЧС |  | немедленно |
| При возникновении пожара |
| 1 | Немедленно сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану округа или города |  | немедленно |
| 2 | Организовать локализацию и тушение пожара имеющимися силами и средствами |  | немедленно |
| 3 | Отключить подачу на объект электроэнергии |  | Ч + 5 мин. |
| 4 | Эвакуировать людей (постоянный, переменный состав, посетителей) из прилегающих к месту пожара помещений |  | Ч + 15 мин. |
| 5 | Отключить вентиляционные системы, кондиционеры, закрыть окна и двери в районе возникновения пожара для предотвращения его распространения |  | Ч + 15 мин. |
| 6 | Начать вынос документации и имущества из прилегающих к месту пожара помещений |  | немедленно |
| 7 | Организовать тщательную проверку всех задымленных и горящих помещений с целью выявления пострадавших или потерявших сознание сотрудников, обеспечить пострадавших первой медицинской помощью и отправить их в ЛПУ |  | немедленно |
| 8 | Организовать встречу пожарной команды, сообщить старшему пожарной команды сведения об очаге пожара, принятых мерах и специфических особенностях объекта, которые могут повлиять на развитие и ликвидацию пожара |  | по прибытию |
| 9 | Организовать охрану вынесенного имущества |  | с момента выноса |
| 10 | Доложить о сложившейся на объекте ситуации, количестве пострадавших и принятых мерах по ликвидации пожара в Управление по делам ГО и ЧС округа, окружную комиссию по ЧС |  | Ч + 30 мин. |
| При аварии на энергетических, инженерных и технологических системах объекта |
| 1 | Оповестить персонал объекта (постоянный, переменный состав, посетителей) и организовать его вывод из опасной зоны |  | Ч + 1 5 мин. |
| 2 | Доложить об аварии дежурному по Управлению по делам ГО и ЧС округа и, при необходимости, вызвать аварийные бригады соответствующих служб округа или города |  | Ч + 30 мин. |
| 3 | Выявить пострадавших при аварии, оказать им первую медицинскую помощь и направить в ЛПУ |  | Ч + 1 час. |
| 4 | Организовать эвакуацию имущества и документации из прилегающих к месту аварии помещений |  | по обстановке |
| 5 | Подготовиться к эвакуации при необходимости персонала (постоянного, переменного состава, посетителей) |  | по обстановке |
| 6 | Доложить о сложившейся на объекте ситуации, количестве пострадавших и принятых мерах по ликвидации ЧС в Управление по делам ГО и ЧС округа, окружную комиссию по ЧС |  | Ч + 1.5 час. |
| При химическом заражении (аварии с выбросом АХОВ) |
| 1 | Услышав сигнал «Внимание всем» и речевую информацию, включить радио (телевизор), прослушать сообщение по городу (округу) о факте и характере аварии, немедленно оповестить персонал (постоянный, переменный состав, посетителей) объекта. |  | по сигналу |
| 2 | Отключить вентиляционные системы и, кондиционеры, закрыть и загерметизировать окна, двери, из помещения никого не выпускать |  | Ч + 15 мин. |
| 3 | Выдать персоналу противогазы, а при их отсутствии: при угрозе заражения аммиаком - повязки, смоченные водой, 2% раствором лимонной или уксусной кислоты; при угрозе заражения хлором - повязки, смоченные 2 % раствором пищевой соды |  | Ч + 20 мин. |
| 4 | Во избежание взрыва запретить пользоваться в помещениях открытым огнём |  | немедленно |
| 5 | При появлении и усилении в помещениях объекта запаха посторонних веществ организовать выход персонала (постоянного, переменного состава, посетителей) из зоны заражения |  | немедленно |
| 6 | После выхода из зоны заражения при наличии пострадавших оказать им первую медицинскую помощь и отправить ЛПУ |  | немедленно |
| 7 | Доложить о факте ЧС в Управление по делам ГО и ЧС округа, окружную комиссию по ЧС |  | По сигналу |
| При радиоактивном заражении территории |
| 1 | Постоянно прослушивать городские программы радиовещания и телевидения для получения информации Управления по делам ГО и ЧС по ситуации |  | постоянно |
| 2 | Оповестить персонал о заражении территории объекта и прилегающей территории РВ |  | Ч + 5 мин. |
| 3 | Обеспечить периодические запросы и получение информации об уровне РЗМ в районе объекта через Управление по делам ГО и ЧС муниципального образования |  | постоянно |
| 4 | Отключить вентиляционные системы и кондиционеры объекта и провести герметизацию помещений |  | Ч + 5 мин. |
| 5 | Аптекам по команде Управления по делам ГО и ЧС при подтверждении необходимости Управлением фармации КЗ выдать препараты стабильного йода в ДЕЗ для проведения йодной профилактики населения |  | по согласованному графику |
| 6 | Сократить до минимума выход персонала из помещений на открытую местность, в случае выхода применять средства защиты органов дыхания и кожи. Режим поведения в сложившихся условиях довести до персонала объекта |  | постоянно |
| 7 | Уточнить через Управление по делам ГО и ЧС планируемую необходимость (целесообразность, возможность) эвакуации персонала объекта (постоянный, переменный состав, посетителей) и порядок дальнейших действий |  | периодически (постоянно) |
| При стихийных бедствиях |
| 1 | Организовать постоянное наблюдение за состоянием окружающей среды и происходящими в ней изменениями |  | постоянно |
| 2 | Прекратить производственную деятельность объекта, вывести посетителей за его территорию. Не допускать паники среди персонала, запретить сотрудникам покидать служебные помещения |  | немедленно |
| 3 | Провести противопожарные мероприятия, отключить всё неиспользуемое оборудование, организовать контроль за состоянием всех помещений объекта |  | Ч + 10 мин. |
| 4 | При ухудшении обстановки или угрозе затопления вывести материальные ценности и документацию из опасной зоны |  | по обстановке |
| 5 | Организовать первую медицинскую помощь пострадавшим и отправить их в ЛПУ. Организовать жизнеобеспечение сотрудников объекта |  | постоянно |
| 6 | Обеспечить постоянную связь Управлением по делам ГО и ЧС округа, окружной комиссией по ЧС |  | постоянно |
| При массовых пищевых отравлениях и особо опасных ситуациях |
| 1 | В случае проявления признаков группового отравления сотрудников или других инфекционных заболеваний немедленно вызвать скорую медицинскую помощь |  | по факту |
| 7 | Оказать содействие бригаде скорой медицинской помощи в оказании неотложной помощи пострадавшим |  | немедленно |
| 3 | Доложить о признаках заболевания или инфекции в Управление по делам ГО и ЧС муниципального образования, комиссию по ЧС |  | Ч + 10 мин |
| 4 | При появлении в округе инфекционных заболеваний обеспечить строгое соблюдение сотрудниками объекта противоэпидемических мероприятий и требований, предписанных Управлением здравоохранения и Санитарно-эпидемиологической службой округа |  | Постоянно |

2. Организация и выполнение основных мероприятий гражданской обороны

2.1. Действия персонала _________ по сигналу «Воздушная тревога»

1. Дежурный (ответственный)  по _____ поступивший сигнал ВТ немедленно доводит до всего персонала ____ голосом или  ___ (указать конкретно какими дублирующими средствами).

2. Услышав сигнал ВТ, персонал уходит в защитное сооружение ____________.

2.2. Порядок укрытия персонала в защитных сооружениях

При возникновении ЧС, связанной с угрозой или началом заражения воздуха АХОВ, радиоактивными веществами или по сигналу «Воздушная тревога», весь персонал подлежит укрытию в ЗС (указать место нахождения ЗС и его принадлежность).

Для экстренного укрытия персонала при опасности поражения АХОВ использовать загерметизированное помещение (указать какое), обеспечивающее безопасное пребывание в нем _____ чел. без подачи воздуха в течение __ часов.

При получении информации о радиационной опасности укрытие персонала проводить в (указать наименование помещения), обеспечивающем ослабление мощности дозы излучения в __ раз.

Для дошкольных учреждений:

- няни, воспитатели группы № ___    _______________________

- няни, воспитатели группы № ___    _______________________

и  т.д.

быстро одевают детей, надевают на них (в походное положение) противогазы, берут часть игрушек и в течение _ минут  вместе с детьми уходят в защитное сооружение ___;

- няни и обслуживающий персонал групп детей ясельного возраста _____ быстро укладывают детей в камеры зенитные детские (КЗД) и переносят их в защитные сооружения ______ ;

- заведующий и старшие воспитатели ___ проверяют наличие детей в защитном сооружении, обеспечение их и  средствами индивидуальной защиты, организацию питания, сна и бодрствования детей;

- медицинская сестра ___ берет с собой необходимые документы, аптечки индивидуальные, перевязочные пакеты и укрывается в защитном сооружении вместе с детьми, готовая оказать им первую медицинскую помощь;

старший повар ____ выключает электрические, газовые плиты (при дровяном или угольном нагреве плит производит заливку их водой) и совместно с работниками кухни ____ берут с собой имеющиеся на кухне продукты питания, часть посуды и укрываются в ___ защитном сооружении;

заведующий хозяйством________ совместно с дежурным отключают электро-, газо- и водоснабжёние и укрываются в _____ защитном сооружении;

при наличии средств связи, заведующий докладывает районному штабу ГО об укрытии личного состава.

Время, отводимое для укрытия, определяется территориальным органом управления по делам ГОЧС.

2.3. Порядок выдачи персоналу средств индивидуальной защиты (СИЗ)

Выдача персоналу СИЗ (указать каких) производится после получения соответствующего распоряжения или по решению руководителя предприятия в (указать место выдачи).

Работники, получившие СИЗ, должны проверить их состояние, произвести подгонку и меть их постоянно при себе или на рабочем месте.

Перевод противогазов в боевое положение осуществляется по команде или самостоятельно при наличии опасности заражения воздуха.

2.4.  Действия по сигналу "Отбой воздушной тревоги":

Руководитель  _____  дает указание на вывод укрываемых из защитного сооружения (укрытия) только с разрешения территориального органа управления по делам ГОЧС. При необходимости обращается в орган управления по делам ГОЧС с просьбой о выделении сил и средств для ликвидации последствий нападения противника.

2.5. Проведение подготовительных мероприятий гражданской обороны

Руководитель ____ получив указание на проведение подготовительных мероприятий ГО, организует сбор сотрудников ___ , доводит до них задачи по выполнению мероприятий ГО подготовительного периода.

Ответственному лицу  ______ (при наличии собственного убежища):

- в течение короткого времени, но не более 7-12 часов подготовить защитное сооружение к приему укрываемых;

- совместно с ___ (уполномоченный орган) заложить в убежище продукты питания, воду, медикаменты .из расчёта трехсуточного пребывания в убежище _ человек;.

- провести инструктаж командира звена убежищ ____о порядке приема укрываемых, местах размещения их в защитном сооружении и работе фильтровентиляционной  установки.

При отсутствии собственного убежища:

- уточнить у руководителя закрепленного за ____ защитного сооружения, порядок размещения и приема укрываемых в защитном сооружении;

- получить на складе .№ __ органа управления по делам ГОЧС в соответствии с накладной № __ противогазов ГП-7 ____ шт., ДП-6М __шт. и КЗД (для ДОУ)_____ шт.

- подтвердить заявку на выделение транспорта для перевозки имущества в загородную зону, если это предусмотрено по плану.

Назначенному сотруднику _____ выдать всему персоналу средства индивидуальной защиты, организовать изготовление ватно-марлевых повязок.

Для дошкольных учреждений:

Воспитателям, няням к обслуживающему персоналу  группы № __, группы № _ - и т.д.:

- получить у заведующего хозяйством ___ на весь состав групп средства индивидуалъной защиты;

- заполнить списки передачи детей родителям;

- подготовить документы к сдаче в территориальный отдел образования;

- изготовить ватно-марлевые повязки на всю грушу;

- провести с детьми занятия по укрытию детей в защитном сооружении, надевании противогазов, респираторов и ватно-марлевых повязок на детей;

Няни и обслуживающий персонал групп детей ясельного возраста, изучают КЗД  и правила пользования ими.

2.6. Эвакуация в загородную зону (разрабатывается учреждением,

подлежащим эвакуации)

Руководитель __ получив указание на проведение эвакомеропрятий дает указание прекратить свою деятельность, сотрудники распускаются по квартирам  готовятся к выезду в загородную зону вместе со своими семьями.

Для дошкольных учреждений:

Няням, воспитателям  приступить к передаче детей родителям под расписку;

- сдать заведующему ______ списки о передаче детей родителям;

После передачи детей родителям __ учреждение прекращает свою деятельность, сотрудники распускаются по квартирам  готовятся к выезду в загородную зону вместе со своими семьями.

Сотрудники и члены их семей самостоятельно к Ч + __часам прибывают на СЭП № __ по адресу: ____ , тел № __; с указанного СЭП сотрудники и члены их семей под руководством старшего группы __ следуют на пункт посадки (исходный пункт) по адресу: ___ и выезжают поездом № _ (эшелоном, автомашинами) в __ час__ минут с вокзала __.

В загородной зоне сотрудники поступают в распоряжение заведующего __ РОНО или конкретно ______ учреждения.

В загородной зоне ___ учреждения, имеющие задания на прием детей, ведут подготовку по расширению используемых помещений, приспособлению административных зданий под детские дошкольные учреждения с указанием ответственных лиц за проведение этих мероприятии.

Приложения:      I. Схема сбора сотрудников.

2. Расчёт на укрытие.

3. Ведомость на выдачу средств индивидуальной защиты.

4. Списки групп детей на передачу их родителям.

и другие приложения.

Начальник штаба ГОЧС             ___________________           (фамилия, подпись)

| Согласовано Начальник отдела ГО ЧС Администрации Марёвского муниципального района С.Н. Иванов « » января 2012 г. |  | Утверждаю Директор АМОУ СОШ с. Молвотицы Ю.М. Гаврилова « » января 2012 г. |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по действиям персонала АМОУ СОШ с. Молвотицы при угрозе или

возникновении ЧС природного и техногенного характера и

выполнении мероприятий гражданской обороны

Общие положения

Настоящая инструкция определяет порядок действий персонала АМОУ СОШ с. Молвотицы – далее (объект) при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера и ведении гражданской обороны и является обязательной для исполнения всеми лицами, постоянно или временно работающими на объекте.

Весь персонал независимо от занимаемой должности, обязан четко знать и строго выполнять установленный порядок действий при угрозе и возникновении ЧС мирного и военного времени и не допускать действий, которые могут вызвать угрозу жизни и здоровью персонала (переменного состава, посетителей и т.д.).

ЧС природного и техногенного характера могут возникнуть внезапно или после различного по продолжительности периода угрозы возникновения. Исходя из этого период угрозы возникновения ЧС, должен быть в максимальной мере использован для предотвращения ЧС или уменьшения возможного ущерба. С этой целью, исходя из режима функционирования территориальной или местной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), малый объект также переводится в соответствующий режим функционирования: в режим повышенной готовности или в чрезвычайный режим.

Гражданская оборона может переводиться на военное положение планомерно или в условиях внезапного нападения вероятного противника.

Весь персонал объекта независимо от занимаемой должности обязан четко знать и строго выполнять установленный настоящей Инструкцией  порядок  действий при  угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также опасностей, возникающих вследствие военных действий.

За невыполнение требований настоящей Инструкции по вопросам предупреждения ЧС, защиты персонала и материальных ценностей от ЧС работники объекта могут привлекаться к материальной и административной ответственности вплоть до увольнения с работы.

Инструкция хранится в папке руководителя о объекта. Ее содержание доводится до всего персонала. Для ответственных лиц делаются выписки из календарного плана с перечнем выполняемых ими задач в ЧС.

1. Действия персонала при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1. Возможная обстановка на объекте при возникновении крупных аварий,

катастроф и стихийных бедствий

Автономное муниципальное образовательное учреждение средняя образовательная школа с. Молвотицы   территориально расположена в границах   Молвотицкого сельского поселения с. Молвотицы, ул. Школьная д..  Пожароопасный объект АЗС № 10 Крестецкой нефтебазы ОАО «Новгороднефтепродукт расположен в 2,5 километров от здания школы и не может представлять какую-либо опасность.

1.2. Порядок оповещения администрации и персонала об угрозе возникновения ЧС

Оповещение администрации и персонала школы о ЧС на занимаемой объектом территории производится по разработанной схеме оповещения. (Приложение 1).

Оповещение администрации и персонала объекта о ЧС в нерабочее (ночное) время производится по телефону через ЕДДС Маревского муниципального района.

В первую очередь оповещается администрация предприятия, а затем, в зависимости от обстановки, остальной персонал.

В рабочее время сотрудники объекта оповещаются через звуковой сигнал, а также по мобильным телефонам или нарочным.

При приеме городского предупредительного сигнала «Внимание всем» (вой сирен) все радиоточки, телевизоры и радиоприемники объекта перевести в режим приема речевых сообщений, передаваемых главным управлением  по делам ГО и  ЧС области.

1.3. Порядок выделения автотранспорта для проведения эвакуационных мероприятий

При проведении экстренной эвакуации персонала из опасной зоны привлекается весь имеющийся в наличии служебный автотранспорт, а также личный автотранспорт сотрудников объекта.

Сотрудники объекта, имеющие личный автотранспорт, должны беспрекословно представлять его в распоряжение администрации для осуществления экстренной эвакуации сотрудников, посетителей предприятия из опасной зоны.

1.4. Требования к персоналу объекта по соблюдению противоэпидемических

мероприятий при угрозе распространения особо опасных инфекционных

заболеваний

В случае выявления на территории объекта или вблизи него опасности распространения особо опасных инфекционных заболеваний все сотрудники обязаны строго выполнять требования санитарно-эпидемиологической службы по проведению экстренной профилактики и иммунизации, по изоляции и лечению выявленных больных, соблюдать режим, предотвращающий занос и распространение инфекции.

При необходимости все сотрудники должны проходить по прибытию на работу санитарную обработку (здание интерната), дезинфекцию или смену одежды, а водители транспортных средств проводить специальную обработку автомобилей  (около здания интерната), а также выполнять другие требования, препятствующие распространению особо опасных инфекционных заболеваний.

1.5. О мерах по сохранению материальных ценностей в период угрозы и

возникновения ЧС

Все сотрудники объекта должны принимать меры по сохранению материальных ценностей при угрозе или возникновении ЧС.

В период поведения мероприятий по защите от ЧС или ликвидации их последствий должны приниматься меры по предотвращению или уменьшению возможного материального ущерба предприятию, по охране имущества и оборудования.

Ответственность за организацию охраны материальных средств в период угрозы и возникновения ЧС возлагается на   (указать должность и фамилию).

Приложение 1

Календарный план

действий при угрозе возникновения ЧС на АМОУ СОШ с. Молвотицы

(режим повышенной готовности)

При ухудшении обстановки и получении информации об опасности или угрозе возникновения ЧС временно прекратить выполнение повседневных задач и сосредоточить все силы и средства на выполнении работ по предотвращению или уменьшению последствий возникшей угрозы, для чего:

| №№ п/п | Мероприятие | Ответственный | Время исполнения17 |
| --- | --- | --- | --- |
| При угрозе взрыва |
| I | Сообщить о полученной информации в пункт полиции муниципального района или ЕДДС района |  | Ч + 15 мин. |
| 2 | Приостановить учебный процесс в школе эвакуировать учащихся и сотрудников из помещений школы, проверить наличие всех учащихся сотрудников работающей смены в установленном месте сбора |  | Ч + 30 мин. |
| 3 | Встретить прибывшее спецподразделение органов внутренних дел и обеспечить обследование территории и помещений школы. Работу возобновить после получения от командира подразделения разрешающего документа |  | По прибытию и проведению работ |
| При угрозе возникновения пожара |
| 1 | Организовать наблюдение за обстановкой в помещениях и на прилегающей территории |  | постоянно |
| 2 | Привести в готовность звено пожаротушения и имеющиеся средства пожаротушения |  | Ч + 20 мин. |
| 3 | Приготовиться к экстренной эвакуации учащихся и персонала, имущества, материальных ценностей и необходимой документации |  | Ч + 2 час. |
| При угрозе возникновения аварии на энергетических, инженерных и технологических системах |
| 1 | Оценить обстановку и её возможные последствия в случае аварии |  | Ч + 10 мин. постоянно |
| 2 | Организовать наблюдение за опасным участком, вывод учащихся и сотрудников школы _из опасной зоны |  | Ч-20 мин. |
| При угрозе химического заражения (подхода облака, зараженного АХОВ) |
| I | Организовать наблюдение за обстановкой в районе объекта. Оповестить и привести сотрудников и учащихся школы в готовность к возможным действиям в условиях ЧС, сократить до минимума присутствие в аптеке посетителей |  | постоянно |
| 2 | Организовать выдачу сотрудникам СИЗ (сохранность СИЗ обеспечивать в режиме повседневной деятельности) |  | Ч + 3 час. |
|  | Подготовиться к возможной герметизации помещений объекта, отключению вентиляции и кондиционеров, создать на объекте запас воды или готовиться к экстренной эвакуации |  | Ч + 4 час. |
|  | Подготовить медикаменты и имущество для оказания первой медицинской помощи пострадавшим |  | Ч + 1 час. |
| При угрозе радиоактивного заражения |
| 1 | Постоянно прослушивать городские программы радиовещания и телевидения для получения информации Управления по делам ГО и ЧС по вопросам РЗМ (радиоактивного заражения местности) |  | постоянно |
| 2 | Через Управление по делам ГО и ЧС организовать периодическое (через 1 час или другой промежуток времени) получение информации об уровне РЗМ в районе объекта |  | Ч + 1 час. |
| 3 | Выдать сотрудникам СИЗ, организовать, при необходимости, изготовление ватно-марлевых повязок |  | Ч + 2 час. |
| 4 | Подготовиться к отключению вентиляционных систем и кондиционеров, создать на объекте запасы материалов для герметизации помещений, запас воды в герметичной таре, быть в готовности к эвакуации |  | Ч + I час. |
| 5 | Организовать накопление необходимых количеств препаратов стабильного йода |  | Ч + 24 час. |
| 6 | Обеспечить постоянное взаимодействие с управлением по ГОЧС и комиссией по ЧС муниципального образования |  | постоянно |
| При угрозе возникновения стихийных бедствий (резком изменении температуры воздуха, сильном ветре. ливневых дождях, снегопадах и т..п.) |
| 1 | Организовать наблюдение за состоянием окружающей среды; |  | постоянно |
| 2 | Организовать на объекте посменное круглосуточное дежурство руководящего состава |  | Ч + 1 час. |
| 3 | Оценить противопожарное состояние объекта, провести мероприятия по повышению уровня готовности пожарного расчёта, противопожарной защищённости объекта, подготовительные мероприятия по безаварийной остановке работы аптеки; усилить контроль за состоянием коммунально-энергетических сетей |  | Ч + 3 час. |
| 4 | Организовать взаимодействие с отделом ГОЧС и комиссией по ЧС муниципального района, администрацией с/п. Быть в готовности к эвакуации |  | постоянно |
| При получении анонимной информации об угрозе на территории предприятия или вблизи него террористической акции |
| 1 | Немедленно доложить руководителю объекта и в правоохранительные органы и действовать согласно полученных от них распоряжений и рекомендаций |  |  |

Приложение 2

Календарный план действий при возникновении  и во время ликвидации ЧС

на АМОУ СОШ с. Молвотицы

(режим чрезвычайной ситуации)

Независимо  от  вида ЧС при  её возникновении  и  ликвидации:

1.  Немедленно организовать защиту сотрудников объекта от поражения;

2.  Провести работы по обеспечению минимального ущерба от ЧС;

3. Принять возможные меры по локализации ЧС и уменьшению размеров опасной зоны;

4. Обеспечить постоянное изучение обстановки на прилегающей территории и в помещениях объекта для своевременного принятия мер по её нормализации;

5. Организовать обмен информацией об обстановке в с управлением по делам ГО и ЧС муниципального образования.

С учётом вида ЧС и особенностей её развития выполнить:

| №№ п/п | Мероприятие | Ответственный | Время исполнения18 |
| --- | --- | --- | --- |
| В случае срабатывания взрывного устройства |
| 1 | Немедленно приступить к организации и производству аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР), сообщить о факте взрыва диспетчеру ЕДДС района |  | немедленно |
| При возникновении пожара |
| 1 | Немедленно сообщить о возникновении пожара в 48 ПЧ ГПС и в администрацию сельского поселения |  | немедленно |
| 2 | Организовать локализацию и тушение пожара имеющимися силами и средствами |  | немедленно |
| 3 | Отключить подачу на объект электроэнергии |  | Ч + 5 мин. |
| 4 | Эвакуировать учащихся и персонал школы из прилегающих к месту пожара помещений |  | Ч + 15 мин. |
| 5 | Отключить вентиляционные системы, кондиционеры, закрыть окна и двери в районе возникновения пожара для предотвращения его распространения |  | Ч + 15 мин. |
| 6 | Начать вынос документации и имущества из прилегающих к месту пожара помещений |  | немедленно |
| 7 | Организовать тщательную проверку всех задымленных и горящих помещений с целью выявления пострадавших или потерявших сознание сотрудников, обеспечить пострадавших первой медицинской помощью и отправить их в ФАП |  | немедленно |
| 8 | Организовать встречу дежурного караула 48 ПЧ ГПС, сообщить старшему пожарной команды сведения об очаге пожара, принятых мерах и специфических особенностях объекта, которые могут повлиять на развитие и ликвидацию пожара |  | по прибытию |
| 9 | Организовать охрану вынесенного имущества |  | с момента выноса |
| 10 | Доложить о сложившейся на объекте ситуации, количестве пострадавших и принятых мерах по ликвидации пожара в отдел по делам ГО и ЧС округа, окружную комиссию по ЧС |  | Ч + 30 мин. |
| При аварии на энергетических, инженерных и технологических системах объекта |
| 1 | Оповестить персонал и учащихся школы и организовать его вывод из опасной зоны |  | Ч + 1 5 мин. |
| 2 | Доложить об аварии в ЕДДС района и, при необходимости, вызвать аварийные бригады соответствующих служб округа или города |  | Ч + 30 мин. |
| 3 | Выявить пострадавших при аварии, оказать им первую медицинскую помощь и направить в ФАП |  | Ч + 1 час. |
| 4 | Организовать эвакуацию имущества и документации из прилегающих к месту аварии помещений |  | по обстановке |
| 5 | Подготовиться к эвакуации при необходимости персонала и учащихся. |  | по обстановке |
| 6 | Доложить о сложившейся на объекте ситуации, количестве пострадавших и принятых мерах по ликвидации ЧС в ЕДДС района |  | Ч + 1.5 час. |
| При химическом заражении (аварии с выбросом АХОВ) |
| 1 | Услышав сигнал «Внимание всем» и речевую информацию, включить радио (телевизор), прослушать сообщение по городу (округу) о факте и характере аварии, немедленно оповестить персонал (постоянный, переменный состав, посетителей) объекта. |  | по сигналу |
| 2 | Отключить вентиляционные системы и, кондиционеры, закрыть и загерметизировать окна, двери, из помещения никого не выпускать |  | Ч + 15 мин. |
| 3 | Выдать персоналу противогазы, а при их отсутствии: при угрозе заражения аммиаком - повязки, смоченные водой, 2% раствором лимонной или уксусной кислоты; при угрозе заражения хлором - повязки, смоченные 2 % раствором пищевой соды |  | Ч + 20 мин. |
| 4 | Во избежание взрыва запретить пользоваться в помещениях открытым огнём |  | немедленно |
| 5 | При появлении и усилении в помещениях объекта запаха посторонних веществ организовать выход персонала (постоянного, переменного состава, посетителей) из зоны заражения |  | немедленно |
| 6 | После выхода из зоны заражения при наличии пострадавших оказать им первую медицинскую помощь и отправить ЛПУ |  | немедленно |
| 7 | Доложить о факте ЧС в отдел по делам ГО и ЧС округа, районную комиссию по ЧС, администрацию с/п |  | По сигналу |
| При радиоактивном заражении территории |
| 1 | Постоянно прослушивать городские программы радиовещания и телевидения для получения информации отдела по делам ГО и ЧС по ситуации |  | постоянно |
| 2 | Оповестить персонал о заражении территории объекта и прилегающей территории РВ |  | Ч + 5 мин. |
| 3 | Обеспечить периодические запросы и получение информации об уровне РЗМ в районе объекта через отдел по делам ГО и ЧС муниципального образования |  | постоянно |
| 4 | Отключить вентиляционные системы и кондиционеры объекта и провести герметизацию помещений |  | Ч + 5 мин. |
| 5 | Аптекам по команде отдела по делам ГО и ЧС при подтверждении необходимости Управлением фармации КЗ выдать препараты стабильного йода в ДЕЗ для проведения йодной профилактики населения |  | по согласованному графику |
| 6 | Сократить до минимума выход персонала из помещений на открытую местность, в случае выхода применять средства защиты органов дыхания и кожи. Режим поведения в сложившихся условиях довести до персонала объекта |  | постоянно |
| 7 | Уточнить через отдел по делам ГО и ЧС планируемую необходимость (целесообразность, возможность) эвакуации персонала объекта и порядок дальнейших действий |  | периодически (постоянно) |
| При стихийных бедствиях |
| 1 | Организовать постоянное наблюдение за состоянием окружающей среды и происходящими в ней изменениями |  | постоянно |
| 2 | Прекратить занятия в школе, вывести учащихся и персонал за его территорию. Не допускать паники среди персонала. |  | немедленно |
| 3 | Провести противопожарные мероприятия, отключить всё неиспользуемое оборудование, организовать контроль за состоянием всех помещений объекта |  | Ч + 10 мин. |
| 4 | При ухудшении обстановки или угрозе затопления вывести материальные ценности и документацию из опасной зоны |  | по обстановке |
| 5 | Организовать первую медицинскую помощь пострадавшим и отправить их в ФАП. Организовать жизнеобеспечение сотрудников объекта |  | постоянно |
| 6 | Обеспечить постоянную связь с отделом по делам ГО и ЧС округа, комиссией по ЧС района. |  | постоянно |
| При массовых пищевых отравлениях и особо опасных ситуациях |
| 1 | В случае проявления признаков группового отравления учащихся или других инфекционных заболеваний немедленно вызвать скорую медицинскую помощь |  | по факту |
| 7 | Оказать содействие бригаде скорой медицинской помощи в оказании неотложной помощи пострадавшим |  | немедленно |
| 3 | Доложить о признаках заболевания или инфекции в отдел по делам ГО и ЧС муниципального образования, комиссию по ЧС |  | Ч + 10 мин |
| 4 | При появлении в округе инфекционных заболеваний обеспечить строгое соблюдение сотрудниками объекта противоэпидемических мероприятий и требований, предписанных Управлением здравоохранения и Санитарно-эпидемиологической службой района |  | Постоянно |

1. Действия персонала при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1. Возможная обстановка нам объекте при возникновении крупных аварий,

катастроф и стихийных бедствий

Автономное муниципальное образовательное учреждение средняя образовательная школа с. Молвотицы   территориально расположена в границах   Молвотицкого сельского поселения с. Молвотицы, ул. Школьная д..  Пожароопасный объект АЗС № 10 Крестецкой нефтебазы ОАО «Новгороднефтепродукт расположен в 2,5 километров от здания школы и неможет представлять какую либо опасность.

1.2. Порядок оповещения администрации и персонала об угрозе возникновения ЧС

Оповещение администрации и персонала объекта о ЧС на занимаемой предприятием территории производится по разработанной схеме оповещения. (Приложение 1).

Оповещение администрации и персонала объекта о ЧС в нерабочее (ночное) время производится по телефону, мобильным телефонам. Ответственный ____________________

В первую очередь оповещается администрация школа, а затем, в зависимости от обстановки, остальной персонал.

В рабочее время сотрудники школы  оповещаются через сигнал АПС и нарочным.

При приеме  предупредительного сигнала «Внимание всем» (вой сирен) все радиоточки, телевизоры и радиоприемники предприятия перевести в режим приема речевых сообщений, передаваемых главным управлением  по делам ГО и  ЧС области.

1.3. Порядок выделения автотранспорта для проведения эвакуационных мероприятий

При проведении экстренной эвакуации персонала из опасной зоны привлекается весь имеющийся в наличии служебный автотранспорт, а также личный автотранспорт сотрудников предприятия. Всего единиц техники _____, из них автобусы _____, легковых автомобилей _____.

Сотрудники объекта, имеющие личный автотранспорт, должны беспрекословно представлять его в распоряжение администрации для осуществления экстренной эвакуации сотрудников, посетителей предприятия из опасной зоны.

1.4. Требования к персоналу объекта по соблюдению противоэпидемических

мероприятий при угрозе распространения особо опасных инфекционных

заболеваний

В случае выявления на территории объекта или вблизи него опасности распространения особо опасных инфекционных заболеваний все сотрудники обязаны строго выполнять требования санитарно-эпидемиологической службы по проведению экстренной профилактики и иммунизации, по изоляции и лечению выявленных больных, соблюдать режим, предотвращающий занос и распространение инфекции.

При необходимости все сотрудники должны проходить по прибытию на работу санитарную обработку в здании интерната, дезинфекцию или смену одежды, а водители транспортных средств проводить специальную обработку автомобилей  окроло здания котельной, а также выполнять другие требования, препятствующие распространению особо опасных инфекционных заболеваний.

1.5. О мерах по сохранению материальных ценностей в период угрозы и

возникновения ЧС

Все сотрудники объекта должны принимать меры по сохранению материальных ценностей при угрозе или возникновении ЧС.

В период поведения мероприятий по защите от ЧС или ликвидации их последствий должны приниматься меры по предотвращению или уменьшению возможного материального ущерба предприятию, по охране имущества и оборудования.

Ответственность за организацию охраны материальных средств в период угрозы и возникновения ЧС возлагается на   __________________________________________.

Приложение 1

Календарный план действий при угрозе возникновения ЧС на АМОУ СОШ с. Молвотицы

(режим повышенной готовности)

При ухудшении обстановки и получении информации об опасности или угрозе возникновения ЧС временно прекратить выполнение повседневных задач и сосредоточить все силы и средства на выполнении работ по предотвращению или уменьшению последствий возникшей угрозы, для чего:

| №№ п/п | Мероприятие | Ответственный | Время исполнения17 |
| --- | --- | --- | --- |
| При угрозе взрыва |
| I | Сообщить о полученной информации в пункт полиции муниципального района, диспетчеру ЕДДС района |  | Ч + 15 мин. |
| 2 | Приостановить учебный процесс, эвакуировать учащихся и персонал школы , проверить наличие всех учащихся и сотрудников в установленном месте сбора |  | Ч + 30 мин. |
| 3 | Встретить прибывшее спецподразделение органов внутренних дел и обеспечить обследование территории и помещений (указать каких). Работу возобновить после получения от командира подразделения разрешающего документа |  | По прибытию и проведению работ |
| При угрозе возникновения пожара |
| 1 | Организовать наблюдение за обстановкой в помещениях и на прилегающей территории |  | постоянно |
| 2 | Привести в готовность звено пожаротушения и имеющиеся средства пожаротушения |  | Ч + 20 мин. |
| 3 | Приготовиться к экстренной эвакуации персонала и учащихся, имущества, материальных ценностей и необходимой документации |  | Ч + 2 час. |
| При угрозе возникновения аварии на энергетических, инженерных и технологических системах |
| 1 | Оценить обстановку и её возможные последствия в случае аварии |  | Ч + 15 мин. постоянно |
| 2 | Организовать наблюдение за опасным участком, вывод сотрудников и учащихся и _______из опасной зоны |  |  |
| При угрозе химического заражения (подхода облака, зараженного АХОВ) |
| I | Организовать наблюдение за обстановкой в районе объекта. Оповестить и привести сотрудников и учащихся в готовность к возможным действиям в условиях ЧС |  | постоянно |
| 2 | Организовать выдачу сотрудникам СИЗ (сохранность СИЗ обеспечивать в режиме повседневной деятельности) |  | Ч + 3 час. |
|  | Подготовиться к возможной герметизации помещений объекта, отключению вентиляции и кондиционеров, создать на объекте запас воды или готовиться к экстренной эвакуации |  | Ч + 4 час. |
|  | Подготовить медикаменты и имущество для оказания первой медицинской помощи пострадавшим |  | Ч + 1 час. |
| При угрозе радиоактивного заражения |
| 1 | Постоянно прослушивать областные программы радиовещания и телевидения для получения информации отдела по делам ГО и ЧС по вопросам РЗМ (радиоактивного заражения местности) |  | постоянно |
| 2 | Через отдел по делам ГО и ЧС организовать периодическое (через 1 час или другой промежуток времени) получение информации об уровне РЗМ в районе объекта |  | Ч + 1 час. |
| 3 | Выдать сотрудникам СИЗ, организовать, при необходимости, изготовление ватно-марлевых повязок |  | Ч + 2 час. |
| 4 | Подготовиться к отключению вентиляционных систем и кондиционеров, создать на объекте запасы материалов для герметизации помещений, запас воды в герметичной таре, быть в готовности к эвакуации |  | Ч + I час. |
| 5 | Организовать накопление необходимых количеств препаратов стабильного йода |  | Ч + 24 час. |
| 6 | Обеспечить постоянное взаимодействие с отделом по ГОЧС и комиссией по ЧС района, администрацией с/п |  | постоянно |
| При угрозе возникновения стихийных бедствий (резком изменении температуры воздуха, сильном ветре. ливневых дождях, снегопадах и т..п.) |
| 1 | Организовать наблюдение за состоянием окружающей среды; |  | постоянно |
| 2 | Организовать на объекте посменное круглосуточное дежурство руководящего состава |  | Ч + 1 час. |
| 3 | Оценить противопожарное состояние объекта, провести мероприятия по повышению уровня готовности пожарного расчёта, противопожарной защищённости объекта, подготовительные мероприятия по безаварийной остановке работы аптеки; усилить контроль за состоянием коммунально-энергетических сетей |  | Ч + 3 час. |
| 4 | Организовать взаимодействие с отделом по ГОЧС и комиссией по ЧС района. Быть в готовности к эвакуации |  | постоянно |
| При получении анонимной информации об угрозе на территории предприятия или вблизи него террористической акции |
| 1 | Немедленно доложить руководителю предприятия и в правоохранительные органы и действовать согласно полученных от них распоряжений и рекомендаций |  |  |

Приложение 2

Календарный план действий при возникновении  и во время ликвидации ЧС

на АМОУ СОШ с. Молвотицы

(режим чрезвычайной ситуации)

Независимо  от  вида ЧС при  её возникновении  и  ликвидации:

1.  Немедленно организовать защиту сотрудников объекта от поражения;

2.  Провести работы по обеспечению минимального ущерба от ЧС;

3. Принять возможные меры по локализации ЧС и уменьшению размеров опасной зоны;

4. Обеспечить постоянное изучение обстановки на прилегающей территории и в помещениях объекта для своевременного принятия мер по её нормализации;

5. Организовать обмен информацией об обстановке в с управлением по делам ГО и ЧС муниципального образования.

С учётом вида ЧС и особенностей её развития выполнить:

| №№ п/п | Мероприятие | Ответственный | Время исполнения18 |
| --- | --- | --- | --- |
| В случае срабатывания взрывного устройства |
| 1 | Немедленно приступить к организации и производству аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР), сообщить о факте взрыва в ЕДДС района |  | немедленно |
| При возникновении пожара |
| 1 | Немедленно сообщить о возникновении пожара в 48 ПЧ и администрацию с\п |  | немедленно |
| 2 | Организовать локализацию и тушение пожара имеющимися силами и средствами |  | немедленно |
| 3 | Отключить подачу на объект электроэнергии |  | Ч + 5 мин. |
| 4 | Эвакуировать персонал и учащихся из прилегающих к месту пожара помещений |  | Ч + 15 мин. |
| 5 | Отключить вентиляционные системы, кондиционеры, закрыть окна и двери в районе возникновения пожара для предотвращения его распространения |  | Ч + 15 мин. |
| 6 | Начать вынос документации и имущества из прилегающих к месту пожара помещений |  | немедленно |
| 7 | Организовать тщательную проверку всех задымленных и горящих помещений с целью выявления пострадавших или потерявших сознание сотрудников, обеспечить пострадавших первой медицинской помощью и отправить их в ФАП |  | немедленно |
| 8 | Организовать встречу пожарной команды, сообщить старшему пожарной команды сведения об очаге пожара, принятых мерах и специфических особенностях объекта, которые могут повлиять на развитие и ликвидацию пожара |  | по прибытию |
| 9 | Организовать охрану вынесенного имущества |  | с момента выноса |
| 10 | Доложить о сложившейся на объекте ситуации, количестве пострадавших и принятых мерах по ликвидации пожара в отдел по делам ГО и ЧС района, окружную комиссию по ЧС |  | Ч + 30 мин. |
| При аварии на энергетических, инженерных и технологических системах объекта |
| 1 | Оповестить учащихся и персонал объекта и организовать его вывод из опасной зоны |  | Ч + 1 5 мин. |
| 2 | Доложить об аварии в ЕДДС района |  | Ч + 30 мин. |
| 3 | Выявить пострадавших при аварии, оказать им первую медицинскую помощь и направить в ФАП |  | Ч + 1 час. |
| 4 | Организовать эвакуацию имущества и документации из прилегающих к месту аварии помещений |  | по обстановке |
| 5 | Подготовиться к эвакуации при необходимости персонала и учащихся |  | по обстановке |
| 6 | Доложить о сложившейся на объекте ситуации, количестве пострадавших и принятых мерах по ликвидации ЧС в отдел по делам ГО и ЧС округа, комиссию по ЧС района |  | Ч + 1.5 час. |
| При химическом заражении (аварии с выбросом АХОВ) |
| 1 | Услышав сигнал «Внимание всем» и речевую информацию, включить радио (телевизор), прослушать сообщение по городу (округу) о факте и характере аварии, немедленно оповестить персонал, учащихся объекта. |  | по сигналу |
| 2 | Отключить вентиляционные системы и, кондиционеры, закрыть и загерметизировать окна, двери, из помещения никого не выпускать |  | Ч + 15 мин. |
| 3 | Выдать персоналу противогазы, а при их отсутствии: при угрозе заражения аммиаком - повязки, смоченные водой, 2% раствором лимонной или уксусной кислоты; при угрозе заражения хлором - повязки, смоченные 2 % раствором пищевой соды |  | Ч + 20 мин. |
| 4 | Во избежание взрыва запретить пользоваться в помещениях открытым огнём |  | немедленно |
| 5 | При появлении и усилении в помещениях объекта запаха посторонних веществ организовать выход персонала (постоянного, переменного состава, посетителей) из зоны заражения |  | немедленно |
| 6 | После выхода из зоны заражения при наличии пострадавших оказать им первую медицинскую помощь и отправить в ФАП |  | немедленно |
| 7 | Доложить о факте ЧС в отдел по делам ГО и ЧС района, комиссию по ЧС района |  | По сигналу |
| При радиоактивном заражении территории |
| 1 | Постоянно прослушивать городские программы радиовещания и телевидения для получения информации Управления по делам ГО и ЧС области по ситуации |  | постоянно |
| 2 | Оповестить персонал о заражении территории объекта и прилегающей территории РВ |  | Ч + 5 мин. |
| 3 | Обеспечить периодические запросы и получение информации об уровне РЗМ в районе объекта через отдел по делам ГО и ЧС района |  | постоянно |
| 4 | Отключить вентиляционные системы и кондиционеры объекта и провести герметизацию помещений |  | Ч + 5 мин. |
| 5 | Аптекам по команде отдела по делам ГО и ЧС при подтверждении необходимости Управлением фармации КЗ выдать препараты стабильного йода в ДЕЗ для проведения йодной профилактики населения |  | по согласованному графику |
| 6 | Сократить до минимума выход персонала из помещений на открытую местность, в случае выхода применять средства защиты органов дыхания и кожи. Режим поведения в сложившихся условиях довести до персонала объекта |  | постоянно |
| 7 | Уточнить через отдел по делам ГО и ЧС планируемую необходимость (целесообразность, возможность) эвакуации персонала объекта (постоянный, переменный состав, посетителей) и порядок дальнейших действий |  | периодически (постоянно) |
| При стихийных бедствиях |
| 1 | Организовать постоянное наблюдение за состоянием окружающей среды и происходящими в ней изменениями |  | постоянно |
| 2 | Прекратить учебный процесс объекта, вывести учащихся и персонал за его территорию. Не допускать паники среди персонала |  | немедленно |
| 3 | Провести противопожарные мероприятия, отключить всё неиспользуемое оборудование, организовать контроль за состоянием всех помещений объекта |  | Ч + 10 мин. |
| 4 | При ухудшении обстановки или угрозе затопления вывести материальные ценности и документацию из опасной зоны |  | по обстановке |
| 5 | Организовать первую медицинскую помощь пострадавшим и отправить их в ФАП. Организовать жизнеобеспечение сотрудников объекта |  | постоянно |
| 6 | Обеспечить постоянную связь отделом по делам ГО и ЧС района, комиссией по ЧС района |  | постоянно |
| При массовых пищевых отравлениях и особо опасных ситуациях |
| 1 | В случае проявления признаков группового отравления сотрудников или других инфекционных заболеваний немедленно вызвать скорую медицинскую помощь |  | по факту |
| 7 | Оказать содействие бригаде скорой медицинской помощи в оказании неотложной помощи пострадавшим |  | немедленно |
| 3 | Доложить о признаках заболевания или инфекции в отдел по делам ГО и ЧС района, комиссию по ЧС района |  | Ч + 10 мин |
| 4 | При появлении в районе инфекционных заболеваний обеспечить строгое соблюдение сотрудниками объекта противоэпидемических мероприятий и требований, предписанных Управлением здравоохранения и Санитарно-эпидемиологической службой округа |  | Постоянно |

2. Организация и выполнение основных мероприятий гражданской обороны

2.1. Действия персонала АМОУ СОШ с. Молвотицы по сигналу «Воздушная тревога»

1. Дежурный (ответственный)  по объекту  поступивший сигнал ВТ немедленно доводит до всего персонала школы голосом или  через сирену АПС.

2. Услышав сигнал ВТ, персонал уходит в защитное сооружение школы.

2.2. Порядок укрытия персонала в защитных сооружениях

При возникновении ЧС, связанной с угрозой или началом заражения воздуха АХОВ, радиоактивными веществами или по сигналу «Воздушная тревога», весь персонал  и учащиеся подлежат укрытию в ЗС в подвале здания школы.

Для экстренного эвакуации  персонала и учащихся при опасности поражения АХОВ использовать автотранспорт школы и личный транспорт персонала для вывоза людей в безопасное место.

При получении информации о радиационной опасности укрытие персонала проводить в ЗС школы, обеспечивающем ослабление мощности дозы излучения в __ раз.

Для школьных учреждений:

При контроле учителей и персонала школы учащиеся надевают  (в походное положение) противогазы,  и в течение ____ минут   уходят в защитное сооружение школы;

- медицинская сестра ___ берет с собой необходимые документы, аптечки индивидуальные, перевязочные пакеты и укрывается в защитном сооружении вместе с детьми, готовая оказать им первую медицинскую помощь;

старший повар ____ выключает электрические, газовые плиты (при дровяном или угольном нагреве плит производит заливку их водой) и совместно с работниками кухни ____ берут с собой имеющиеся на кухне продукты питания, часть посуды и укрываются в ___ защитном сооружении;

заведующий хозяйством________ совместно с дежурным отключают электро-газо- и водоснабжёние и укрываются в защитном сооружении;

при наличии средств связи, заведующий докладывает районному штабу ГО об укрытии личного состава.

Время, отводимое для укрытия, определяется территориальным органом управления по делам ГОЧС.

2.3. Порядок выдачи персоналу средств индивидуальной защиты (СИЗ)

Выдача персоналу СИЗ (указать каких) производится после получения соответствующего распоряжения или по решению руководителя объекта в здание № 2.

Работники, получившие СИЗ, должны проверить их состояние, произвести подгонку и меть их постоянно при себе или на рабочем месте.

Перевод противогазов в боевое положение осуществляется по команде или самостоятельно при наличии опасности заражения воздуха.

2.4.  Действия по сигналу "Отбой воздушной тревоги":

Руководитель  школы  дает указание на вывод укрываемых из защитного сооружения (укрытия) только с разрешения территориального органа управления по делам ГОЧС. При необходимости обращается в орган управления по делам ГОЧС с просьбой о выделении сил и средств для ликвидации последствий нападения противника.

2.5. Проведение подготовительных мероприятий гражданской обороны

Руководитель школы, получив указание на проведение подготовительных мероприятий ГО, организует сбор сотрудников ___, доводит до них задачи по выполнению мероприятий ГО подготовительного периода.

Ответственному лицу  ________________________ (при наличии собственного убежища):

- в течение короткого времени, но не более 7-12 часов подготовить защитное сооружение к приему укрываемых;

- совместно с членами звена по ремонту и обслуживания ЗС заложить в убежище продукты питания, воду, медикаменты .из расчёта трехсуточного пребывания в убежище _ человек;.

- провести инструктаж командира звена убежищ _______________________о порядке приема укрываемых, местах размещения их в защитном сооружении и работе фильтровентиляционной  установки.

При отсутствии собственного убежища:

- уточнить у руководителя закрепленного за ____ защитного сооружения, порядок размещения и приема, укрываемых в защитном сооружении;

- получить на складе № __ отдела по делам ГОЧС в соответствии с накладной № __ противогазов ГП-7 ____ шт., ДП-6М __шт. и КЗД (для ДОУ)_____ шт.

- подтвердить заявку на выделение транспорта для перевозки имущества в загородную зону, если это предусмотрено по плану.

Назначенному сотруднику ___________________ выдать всему персоналу средства индивидуальной защиты, организовать изготовление ватно-марлевых повязок.

2.6. Эвакуация в загородную зону

Эвакуация в загородную зону на территории муниципального района и АМОУ СОШ с. Молвотицы не проводится.

Приложения:      1. Схема сбора сотрудников.

2. Расчёт на укрытие.

3. Ведомость на выдачу средств индивидуальной защиты.

4. Списки групп детей на передачу их родителям.

И другие приложения.

Начальник штаба ГОЧС             ___________________           (фамилия, подпись)

Приложение 1

Схема

оповещения (сбора) сотрудников ___________

# Приложение 2

## Расчет

### укрытия личного состава __________ в защитном сооружении

| №№ п/п | Наименование Групп | Количест- во укрываемых | Наименование укрытия | Ответственный за укрытие и порядок в защитном сооружен. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 | 1-я группа 2-я группа и т.д. Всего | __ ___ | ОС убежище (Сооружение __ по адресу ______ при укрытии в закрепленном сооружении) комната (указать, при укрытии в загерметизированном помещении объекта) |  |

Постоянного состава ____ чел.

Руководитель (НГО) объекта _________________

#### Приложение 3

Ведомость

на выдачу средств индивидуальной защиты персоналу объекта _____

| №№ п/п | Фамилия, инициалы и должность | Наименование средств имущества ГО |
| --- | --- | --- |
|  |  | противогазы | аптечка индивидуальная, шт. | Индивид. противохимический пакет, шт. | Индивид. перевязочный пакет, шт. | Камера защитная детская, шт. | Расписка в получении |
|  |  | ГП-7, шт. | Детские, шт. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 31 | Фамилия. И.О..- …………….. _________ - ……………. |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник штаба ГО АМОУ СОШ с. Молвотицы          (    		)

Список нормативных правовых и нормативно-методических документов

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон Российской Федерации от  12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской  обороне».

- Федеральный закон Российской Федерации от  21 декабря 1994 г. № 698-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон Российской Федерации от  9 января  1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности».

- Федеральный закон Российской Федерации от  21 июня 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон Российской Федерации от  21 июля  1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности на гидротехнических сооружениях».

- Федеральный закон Российской Федерации от  25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом».

- Федеральный закон Российской Федерации от  29 декабря 1999 г. № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве».

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 10 июня 1999 г. № 620 «О гражданских организациях гражданской обороны».

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 14 апреля 1994 г. № 330-1б «О мерах по накоплению и использованию имущества гражданской обороны».

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 27 апреля 2000 г. № 379 «О  накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств».

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 28 августа 1994 г. № 989 «О порядке финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на промышленных предприятиях, в строительстве и на транспорте»

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 16 марта 2000 г. № 227 «О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий гражданской обороны».

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 5 ноября 1995 г. № 1113 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 10 сентября 1998 г. № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне».

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 3 октября 1998 г.  № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 3 августа 1996 г.  № 924  «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 1 июля 1995 г. № 675 «Об утверждении Положения о декларации безопасности промышленного объекта Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 26 октября 2000 г. № 810 «О порядке выделения средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 10 июля 1999 г. № 782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), специально уполномоченных на решение задач в области  гражданской обороны».

- Директива начальника Гражданской обороны от 27 мая 1997 г. № ДНГО-02.

- Дополнения к письму МЧС России от 24.01.1996 г. N 40-138-8 за N 8-1/122 от 28.05.1996 г. (разъяснения по разработке Плана действий.....).

- Приказ МЧС России от 25.07.2000 г. № 399 «Об утверждении Инструкции по проверке деятельности территориальных подсистем, звеньев территориальных подсистем, объектовых звеньев РСЧС по выполнению возложенных на них задач в области защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Методические указания МЧС России от 03.04.2000 г. № 33-860 по созданию гражданских организаций гражданской обороны.

- Организационные указания МЧС России по обучению населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2001-2005 годы.

#### Приложение 4

Список

детей группы № ____ ДОУ № ____ , подлежащих передаче родителям

(для дошкольных учреждений)

| №№ п/п |  | Дата и время передачи ребенка | С ребенком родителям передано: | Расписка в получении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | противогаз марки | Аптечка АИ-2 | Индивидуальный перевязочный пакет | Индивидуальный противохимический пакет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 2 | Фамилия, имя, отчество ________ ________ И т.д. | 26.06.в 14.45 ______ |  |  |  |  |  |

Воспитатель группы № ____    ____________

(подпись)

Приложение

к Методическим рекомендациям

Примерный перечень

документов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций,

рекомендуемых для разработки в районах и на объектах

(организациях, учреждениях, предприятиях)

I. Перечень документов для  отделов ГО районов

Планы

План действий органов управления района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ЧС природного и техногенного характера с приложениями:

- карта возможной обстановки при возникновении ЧС на территории района;

- календарный план ликвидации ЧС на территории района.

- решение председателя КЧС на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.

- расчет сил и средств ликвидации ЧС.

- организация управления и связи.

План действий органов управления при угрозе и возникновении террористических актов с приложениями:

- решение председателя КЧС на управление мероприятиями по ликвидации последствий терактов;

- расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий терактов;

- организация управления и связи.

План гражданской обороны с приложениями:

- карта прогнозируемой обстановки после применения вероятным противником современных средств поражения;

- планы (графики) приведения в готовность формирований и служб ГО.

План эвакуации в ЧС природного и техногенного характера.

План эвакуации и рассредоточения в военное время.

План основных мероприятий по вопросам ГО и ЧС на год.

Приказы, распоряжения

Приказ (распоряжение) о создании районного звена РСЧС с приложениями:

- положение о районном звене РСЧС;

- положение о КЧС;

- состав КЧС;

- состав сил и средств;

- положение об отделе по делам ГО и ЧС района.

Приказ (распоряжение)  о составе эвакуационной комиссии с приложениями:

- положение об эвакуационной комиссии;

- состав эвакуационной комиссии.

Приказ (распоряжение)  о комиссии по ПУФ с приложениями:

- положение о комиссии по ПУФ;

- состав комиссии по ПУФ.

Приказ (распоряжение) о создании пункта временного размещения (ПВР).

Положение о подвижном пункте питания повышенной готовности на случай ЧС.

Положения о службах ГО района.

Положение о пунктах выдачи СИЗ неработающему населению.

Перечень потенциально опасных объектов районов.

Распоряжение префекта о создании и оборудовании пункта управления района.

Приказ по итогам подготовки населения и сил РСЧС и ГО за прошедший год и задачи на новый год

Рабочие документы

Распоряжение на проведение эвакомероприятий в ЧС природного и техногенного характера и в военное время.

Распоряжение по защиты населения и теории района от АХОВ, РВ, других поражающих факторов, характерных для района и условий прогнозируемой обстановки.

Донесения по формам Табеля  срочных донесений в части, касающейся района.

Справочные документы: таблицы, графики, схемы, справки.

II. Перечень документов для категорированных объектов

Планы

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

План гражданской обороны (В приложении планы приведения в готовность и действий гражданских организаций (формирований) ГО).

Планы служб ГО (В приложении планы приведения в готовность и действий гражданских организаций (формирований) служб).

План эвакуации и рассредоточения в военное время и приложения к нему.

План эвакуации в ЧС природного и техногенного характера и приложения к нему.

Планирующие документы текущей работы КЧС и штаба (отдела, сектора) по делам ГОЧС:

- планы работы:

годовой план работы комиссии по чрезвычайным ситуациям;

годовой план работы штаба (отдела, сектора) по делам ГОЧС;

- план работы комиссии по ПУФ с планом-графиком наращивания мероприятий по ПУФ при угрозе и возникновении ЧС мирного и военного времени;

- план развития и совершенствования учебно-материальной базы.

Приказы

Приказ об организации гражданской обороны и назначении должностных лиц ГО с приложениями:

- положение о штабе по делам ГОЧС;

- положение о службах ГО;

- состав, оснащенность гражданских организаций (формирований) ГО, в том числе формирований служб ГО.

Приказы (в том числе формализованные) на выполнение первоочередных мероприятий ГО первой и второй групп, о введении общей готовности ГО,  на проведение эвакуации в ЧС природного и техногенного характера и в военное время.

Приказ о создании объектового звена МГСЧС с приложениями:

- положение об  объектовом звене МГСЧС;

- положение о КЧС.

Приказ об итогах обучения сотрудников предприятия в минувшем году и задачах обучения на следующий год с приложениями:

- тематика учений и тренировок на  год;

- перечень учебных групп и руководителей занятий на год;

- план подготовки руководящего и командно-начальствующего состава;

- расписание занятий по ГО и ЧС с персоналом.

Проект приказа на ликвидацию последствий ЧС природного и техногенного характера.

Формализованные документы

по управлению мероприятиями ГО и РСЧС

а) Распоряжения начальника ГО

Распоряжение на проведение АСДНР в очаге поражения.

Распоряжение по разведке.

Распоряжение по связи.

Распоряжение по скрытому управлению.

Распоряжение по комендантской службе.

Распоряжение по развертыванию СЭП.

Распоряжение по защите рабочих и служащих от РВ, АХОВ и других поражающих факторов, характерных для данного объекта и условий складывающейся обстановки.

б) Донесения

Донесения о выполнении первоочередных мероприятий ГО первой, второй  группы и общей готовности ГО.

Донесения о проведении эвакуации в ЧС природного и техногенного характера и в военное время.

Донесение о выводе формирований ГО повышенной готовности в загородную зону и о рассредоточении рабочих и служащих.

Донесение о ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера (О проведении АСДНР в очаге поражения).

Донесения согласно табелю срочных донесений по формам, указанным территориальным управлением по делам ГОЧС.

Рабочие документы

Расчет укрытия рабочих  и служащих (НРС) в ЧС природного и техногенного характера,  при внезапном нападении противника и на “особый период”, а также укрытия эвакуируемых и рассредотачиваемых;

Договор на обслуживание ЗС специализированными предприятиями г. Москвы;

Документация ЗС;

Схемы оповещения и сбора КЧС и штаба (отдела, сектора) по делам ГОЧС.

Схемы размещения членов КЧС и штаба (отдела, сектора) по делам ГОЧС в пункте управления (помещениях для оперативной работы).

Функциональные обязанности членов КЧС и штаба (отдела, сектора) по делам ГОЧС.

Расчет материально-технического обеспечения мероприятий ГОЧС.

Рабочие тетради членов КЧС и штаба (отдела, сектора) по делам ГОЧС, инструкции, журналы учета, наблюдения.

Справочные документы

Ведомости, таблицы, графики, схемы, справки, описания.

Документы комплектуются по рабочим папкам членов КЧС и штаба (отдела, сектора) по делам ГОЧС согласно расчету, составленному начальником штаба (отдела, сектора) по делам ГОЧС и утвержденному председателем КЧС (начальником ГО).

III. Перечень документов для некатегорированных  объектов

численностью более 200 человек

Планы

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

План гражданской обороны с приложениями (Если объект продолжает работу в военное время).

План службы ГО с приложениями (Если объект создает службу ГО или выделяет силы в территориальную службу ГО).

План эвакуации и рассредоточения в военное время и приложения к нему, если объект продолжает работу в военное время. Если прекращает работу в военное время, то план эвакуации (без рассредоточения) в военное время или выписки из территориальных планов эвакуации в военное время.

План эвакуации в ЧС природного и техногенного характера и приложения к нему.

Планирующие документы текущей работы КЧС и штаба (отдела, сектора) по делам ГОЧС:

- планы работы:

годовой план работы комиссии по чрезвычайным ситуациям;

годовой план работы штаба (отдела, сектора) по делам ГОЧС;

- план работы комиссии по ПУФ с планом-графиком наращивания мероприятий по ПУФ при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера;

- план развития и совершенствования учебно-материальной базы.

Приказы

Приказ об организации гражданской обороны и назначении должностных лиц ГО с приложениями (Если объект продолжает работать в военное время):

- положение о штабе по делам ГОЧС;

- положение о службах ГО;

- состав, оснащенность гражданских организаций (формирований) ГО, в том числе формирований служб ГО.

Приказы на выполнение первоочередных мероприятий ГО первой и второй групп, о введении общей готовности ГО,  на проведение эвакуации в ЧС природного и техногенного характера и в военное время.

Приказ о создании объектового звена МГСЧС с приложениями:

- положение об  объектовом звене МГСЧС;

- положение о КЧС.

Приказ об итогах обучения сотрудников предприятия в минувшем году и задачах обучения на следующий год с приложениями:

- тематика учений и тренировок на  год;

- перечень учебных групп и руководителей занятий на год;

- план подготовки руководящего и командно-начальствующего состава;

- расписание занятий по ГО и ЧС с персоналом.

Проект приказа на ликвидацию последствий ЧС природного и техногенного характера.

Рабочие документы

Расчет укрытия рабочих  и служащих в ЧС природного и техногенного характера и при внезапном нападении противника, а также укрытия эвакуируемых.

Договор на обслуживание ЗС специализированными предприятиями г. Москвы;

Документация ЗС;

Схемы оповещения и сбора КЧС и штаба (отдела, сектора) по делам ГОЧС.

Схемы размещения членов КЧС и штаба (отдела, сектора) по делам ГОЧС в пункте управления (помещениях для оперативной работы).

Функциональные обязанности членов КЧС и штаба (отдела, сектора) по делам ГОЧС.

Расчет материально-технического обеспечения мероприятий ГОЧС.

Рабочие тетради членов КЧС и штаба (отдела, сектора) по делам ГОЧС, инструкции, журналы учета, наблюдения.

Справочные документы

Ведомости, таблицы, графики, схемы, справки, описания.

Документы комплектуются по рабочим папкам членов КЧС и штаба (отдела, сектора) по делам ГОЧС согласно расчету, составленному начальником штаба (отдела, сектора) по делам ГОЧС и утвержденному председателем КЧС (начальником ГО).

IV. Перечень документов для некатегорированных  объектов

численностью менее 200 человек

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

План эвакуации в ЧС природного и техногенного характера.

План эвакуации на военное время или выписки из территориального плана эвакуации на военное время.

Приказ (распоряжение) о создании объектового звена МГСЧС с приложениями, если создается КЧС и имеются формирования:

- положение об  объектовом звене МГСЧС;

- положение о КЧС.

Приказ об итогах обучения сотрудников предприятия в минувшем году и задачах обучения на следующий год с приложениями:

- тематика учений и тренировок на  год;

- перечень учебных групп и руководителей занятий на год;

- план подготовки руководящего и командно-начальствующего состава;

- расписание занятий по ГО и ЧС с персоналом.

Приказ об итогах обучения сотрудников предприятия в минувшем году и задачах обучения на следующий год с приложениями:

- тематика учений и тренировок на  год;

- перечень учебных групп и руководителей занятий на год;

- план подготовки руководящего и командно-начальствующего состава;

- расписание занятий по ГО и ЧС с персоналом.

Функциональные обязанности руководителей формирований ГО.

Схема оповещения.

Сигналы управления и порядок действий по ним персонала объекта.

V. Перечень документов  для дирекции единого заказчика

(органа управления ЖКХ муниципального образования)

Планы и приказы

План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера  приложениями:

- календарный план основных мероприятий;

- план эвакуации в ЧС природного и техногенного характера.

План гражданской обороны с приложениями:

- план эвакуации и рассредоточения работников ДЕЗ,  членов их семей и населения;

- план укрытия населения районов;

- календарный план-график выполнения основных мероприятий степеней готовности ГО при переводе гражданской обороны ДЕЗ с мирного на военное положение;

- основные показатели гражданской обороны ДЕЗ по состоянию на текущий срок;

- состав сил и средств ГО и их укомплектованность;

- расчет распределения руководящего состава  по пунктам управления;

- распределение, порядок доставки и выдачи имущества мобилизационного резерва ГО.

План основных мероприятий по вопросам ГО и ЧС на текущий год.

Приказ начальника службы убежищ и укрытий - директора ДЭЗ о создании службы с необходимыми расчетами.

Приказ об итогах обучения сотрудников предприятия в минувшем году и задачах обучения на следующий год с приложениями:

- тематика учений и тренировок на  год;

- перечень учебных групп и руководителей занятий на год;

- план подготовки руководящего и командно-начальствующего состава;

- расписание занятий по ГО и ЧС с персоналом.

План-карта микрорайона с указанием убежищ, ПРУ, количества домов, этажности, количества и состава населения.

Рабочие документы

Функциональные обязанности командиров формирований ГО.

Схемы оповещения:

- руководящего состава;

- командно-начальствующего состава формирований ГО;

- неработающего населения.

Документация:

- пунктов выдачи СИЗ (списки начальников пунктов и др.);

- по обучению личного состава формирований ГО;

- по эвакуации и рассредоточению рабочих и служащих ДЭЗ и населения.

Директивные документы, доклады, отчеты, акты проверки, письма.

Примечание: документация ДЭЗ  может комплектоваться по отдельным папкам.

VI. Перечень документов для муниципальных участков МУ,

РЭУ и других

Планы и приказы

План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера с приложениями:

- выписка из плана эвакуации в ЧС природного и техногенного характера ДЕЗ;

- выписка из календарного плана основных мероприятий ДЕЗ.

План гражданской обороны с приложениями:

- выписка из плана эвакуации и рассредоточения ДЕЗ;

- выписка из плана укрытия населения, рабочих и служащих;

- план выдачи СИЗ;

- состав сил и средств ГО и их укомплектованность.

Приказ начальника РЭУ по гражданской обороне.

Приказ об итогах прошедшего года и задачах на новый учебный год (создание учебных групп, назначение руководителей занятий).

Приказ об итогах обучения сотрудников в минувшем году и задачах обучения на следующий год с приложениями:

- тематика учений и тренировок на  год;

- перечень учебных групп и руководителей занятий на год;

- план подготовки руководящего и командно-начальствующего состава;

- расписание занятий по ГО и ЧС с персоналом.

План микрорайона с размещением объектов коллективной защиты населения (убежищ, ПРУ и др.)

Рабочие документы

Функциональные обязанности:

- начальника ГО;

- начальников штабов ГОЧС;

- начальников служб ГО;

- начальника пункта выдачи СИЗ;

- командиров формирований ГО;

- личного состава формирований.

Схемы оповещения:

- личного состава формирований ГО;

- личного состава пунктов выдачи СИЗ;

неработающего населения.

Документация:

- пунктов выдачи СИЗ;

- по обучению личного состава формирований ГО;

- по обучению рабочих и служащих, не вошедших в состав формирований;

- по эвакуации и рассредоточению рабочих, служащих, населения;

- разработки учений, тренировок, планы-конспекты занятий.

Графики:

- перевода формирований ГО на повышенные режимы работы в ЧС природного и техногенного характера и по степеням готовности ГО;

приведения в готовность защитных сооружений.

Директивные документы, отчеты, акты проверки, письма.

Примечание: документация РЭУ может комплектоваться по отдельным папкам.

VII. Перечень документов для высших учебных заведений

Планы

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с приложениями.

План гражданской обороны с приложениями.

План эвакуации в ЧС природного и техногенного характера с приложениями.

План эвакуации и рассредоточения (или план эвакуации) в военное время с приложениями.

Планирующие документы текущей работы штаба по делам ГОЧС:

- план основных мероприятий на текущий год;

- годовой план работы штаба по делам ГОЧС;

- планы учений и тренировок;

- план развития и совершенствования учебно-материальной базы.

Приказы

Приказ об организации гражданской обороны предупреждении и ликвидации ЧС и назначении должностных лиц ГОЧС с приложениями:

- положение о КЧС (если она создается).

- положение о штабе по делам ГОЧС;

- положение о службах ГО (если они создаются);

- состав, оснащенность гражданских организаций (формирований) ГО.

Приказ об организации подготовки руководящего состава, сил и средств, работников, студентов по гражданской обороне и действиям в ЧС природного и техногенного и военного характера с приложениями:

- перечень тем и содержание занятий по тематике, утвержденной МЧС России;

- темы учений и тренировок по ГО и ЧС в текущем году.

Приказ об итогах подготовки по вопросам ГО предупреждения и ликвидации ЧС в 200 __ году и задачи на 200 __ год.

Проект приказа на ликвидацию последствий ЧС природного и техногенного характера с учетом поражающих факторов, характерных для данного объекта и условий складывающейся обстановки.

Донесения

Донесения согласно табелю срочных донесений по формам, указанным территориальным управлением по делам ГОЧС и по формам Минобразования России.

Рабочие документы

Расчет (план) укрытия постоянного и переменного состава учреждения в ЧС природного и техногенного характера,  при внезапном нападении противника, а также укрытия эвакуируемых и рассредоточиваемых;

Договор на обслуживание ЗС специализированными предприятиями г. Москвы (при наличии ЗС);

Документация ЗС (при наличии ЗС);

Расчет финансового и материально-технического обеспечения мероприятий ГО и ЧС.

Рабочие тетради членов штаба по делам ГОЧС, инструкции, журналы учета, наблюдения.

Справочные документы

Схемы, графики, карты, таблицы, справки.

VIII. Перечень документов для общеобразовательных учреждений

План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера с приложениями.

План гражданской обороны с приложениями.

План основных мероприятий по ГО и ЧС на текущий год.

План проведения тренировок и “Дня защиты детей”.

План развития и совершенствования учебно-материальной базы по курсу ОБЖ.

Приказ об организации гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций (Создание штаба по делам ГОЧС или КЧС, эвакогруппы, формирований ГО).

Приказ об итогах обучения постоянного состава в минувшем году и задачах обучения на следующий год с приложениями:

- перечень учебных групп и руководителей занятий на год;

- план подготовки руководителей формирований;

- расписание занятий по ГО и ЧС с постоянным составом.

Список руководящего состава, учителей 1-4-х классов, классных руководителей 5-9-х классов, ведущих курс ОБЖ, преподавателей ОБЖ, командиров формирований, подлежащих обучению в УМЦ по ГО и ЧС и курсах ГО.

Список защитных сооружений, закрепленных за учебным заведением.

Отчетные документы согласно табелю срочных донесений о проведенных тренировках и “Дне защиты детей”.

IX. Перечень документов для предприятий потребительского рынка и услуг

Планы, приказы

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с приложениями, в том числе схемой оповещения  администрации и сотрудников.

Выписка из плана ГО вышестоящего органа управления о задачах и характере действий при проведении мероприятий гражданской обороны в части, касающейся предприятия.

План основных мероприятий на год.

План эвакуации сотрудников и посетителей из основных и вспомогательных помещений.

Приказ о создании объектового звена РСЧС.

Приказ об итогах обучения сотрудников объекта в минувшем году и задачах обучения на следующий год с приложениями:

- тематика учений и тренировок на  год;

- перечень учебных групп и руководителей занятий на год;

- план подготовки руководящего и командно-начальствующего состава;

- расписание занятий по ГО и ЧС с персоналом.

Рабочие и справочные документы

Функциональные обязанности должностных лиц, отвечающих за вопросы ГО и ЧС.

Инструкция дежурному по действиям в случае угрозы и возникновении ЧС.

Журнал инструктажа должностных лиц по антитеррористическим мероприятиям.

Памятки администрации и сотрудников по действиям в ЧС.

Программа подготовки работников к действиям в условиях ЧС.

Журнал учёта обучаемых к действиям в ЧС.

Перечень оперативных служб (с телефонами), к которым необходимо обращаться в случае угрозы или возникновения ЧС.

X. Малые объекты

На малых объектах численностью 50 и менее человек разрабатывается Инструкция по действиям персонала организации при грозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера и выполнении мероприятий гражданской обороны, в которой излагается: возможная обстановка в учреждении при возникновении ЧС, перечень и порядок выполнения мероприятий по защите постоянного и переменного состава объекта (дошкольники, учащиеся, посетители и т.д.) в условиях химического, радиоактивного заражения, пожара, террористического акта и др. ЧС, а также основные вопросы выполнения основных мероприятий гражданской обороны (действия по сигналу “Воздушная тревога”, “Отбой воздушной тревоги” и др.), выписки из территориального плана эвакуации на мирное и военное время.

Примечание: кроме рекомендованного перечня документов вышестоящие инстанции доводят руководящие, нормативные документы, приказы, указания по вопросам ГО и ЧС или выписки из них в части касающейся конкретных объектов.

# Footnotes

17 Приведенные времена носят условный характер. Конкретные значения времен проведения мероприятий определяются утвержденными нормативными данными либо применительно к местным условиям

18 Приведенные времена носят условный характер. Конкретные значения времен проведения мероприятий определяются утвержденными нормативными данными либо применительно к местным условиям

# Text boxes

Оперативный дежурный ГУ ГОЧС

города

Оперативный дежурный УГОЧС

Тел. __________

# Руководитель-начальник ГО объекта Тел. _________

Дежурный администратор объекта

Тел. _________

_____________

Тел. ________

_____________

Тел. ________

_____________

Тел. ________

__________

Тел______

_________

Тел.________

_________

Тел.________

_________

Тел.________

_________

Тел.________

# О п о в е с т и т е л и

# И так далее